Paziņojums par cenu aptauju Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvuzraudzības veikšanai

Informatīvais paziņojums

Publicēšanas datums: 14.10.2014.

Cenu aptaujas priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumi Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvdarbu veikšanai.

Darbu izpildes vieta: Ilūkstes novada Bebrenes un Dvietes pagasti

Darbu izpildes laiks: No līguma parakstīšanas brīža līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31. martam.

Cenu aptaujas priekšmeta apraksts: Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem jāveic Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvuzraudzības darbi 2,3 km garā Dvietes upes posmā projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene”” ietvaros, saskaņā ar VSIA „Meliorprojekts” 2014. gadā izstrādāto un saskaņoto tehnisko projektu, kas paredz šādus darbus un paredzamos darbu apjomus (kopsavilkums):

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Mērvien. daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Sagatavošanas darbi |
| 1. | Trases piketāža un kontūru nospraušana | m | 2308 |
| Rakšanas darbi |
| 2. | Gultnes rakšana ar draglaina tipa ekskavatoru, strādājot uz paklājkokiem, rokot līdz 2,0 m zem ūdens | m3 | 6637 |
| 3. | Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā – strādājot uz paklājkokiem un rokot līdz 2,0 m zem ūdens | m3 | 996 |
| 4. | Gultnes aizbērumu veidošana ar buldozeru, grunti pārvietojot līdz 50m tālu | m3 | 915 |
| 5. | Aizbērumu blietēšana ar buldozeru | m2 | 480 |
| 6. | Aizbēruma nogāžu veidošana ar ekskavatoru | m2 | 104 |
| 7. | Ietekošo grāvju galu nostiprinājums ar šķembu bērumu gultnē (h=20cm) | m3 | 5 |
| Grunts izlīdzināšana |
| 8. | Izraktās grunts izlīdzināšana ar buldozeru, grunti pārvietojot līdz 30m tālumā | m3 | 5564 |
| Pārbrauktuves – brasla būve |
| 9. | Būvbedres rakšana un grunts izlīdzināšana | m3 | 131 |
| 10. | Ģeotekstila ar ģeorežģi Combigrid 60/60 Q1 ieklāšana | m2 | 238 |
| 11. | Smilts bēruma ierīkošana uz ģeotekstila un ģeorežģa apakšējās kārtas | m3 | 51 |
| 12. | Akmens šķembu ( 40-70mm bērums virs ģeotekstila – ģeorežģa augšējās kārtas uzbēršana | m3 | 20 |
| 13. | Akmens šķembu ( 40-70mm bērums uz nogāzēm | m3 | 18 |
| 14. | Laukakmeņu ( 10-20cm zoba ierīkošana | m3 | 10 |
| 15. | Nogāžu planēšana | m2 | 100 |
| 16. | Ūdens atsūknēšana | m/m | 30 |
| Kultūrtehnika |
| 17. | Krūmu sakņu savākšana no atbērtnes joslas un utilizācija | ha | 6.55 |

Ar pilnu tehniskā projekta saturu var iepazīties pasūtītāja birojā, iepriekš piesakot apmeklējumu pasūtītāja kontaktpersonai pa tālruni 29491927. Saskaņā ar Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvdarbu tirgus cenas izpētes rezultātiem, būvdarbus laikā līdz 2015. gada 31. martam veiks SIA „FEAS" (līgumcena: 72 396,96 EUR).

Pretendenta piedāvājumā jāietver:

1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums.

2. Būvuzrauga sertifikāta kopija.

3. Darba pieredzi apliecinošs CV ar informāciju par piedalīšanos vismaz divu šīs cenu aptaujas priekšmetam pēc rakstura līdzvērtīgu pakalpojumu izpildē būvuzraugu statusā, norādot pakalpojuma nosaukumu, gadu un pakalpojuma pasūtītāju (visiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 21.10.2014. plkst. 14:00

Latvijas Dabas fondā

Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011

vai pa e-pastu: ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana: Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts noteiktajā laikā saņemts un cenu aptaujas prasībām atbilstošs finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu.

Kontaktpersona:

Edmunds Račinskis

projekta vadītājs

Tālr.: + 371 29491927

edmunds@ldf.lv